65104 Украина, г.Одесса

пр. Маршала Жукова,103

http:\\ www.zont.com.ua

На  территории РФ продажа продукции производиться через представительство завода в городе Тверь.

Наше предприятия готова вам предложить сотрудничество на взаимовыгодных условиях. Продукция сертифицирована.Быстрый срок доставки.Минимальные объемы заказа.

Светильник светодиодный.

Светодиодный светильник LL-20W

Рис1. Вид с пола на горящий потолочный светильник.

Рис 2. Пример освещения одним  Светильником внутреннего помещения предприятия.

Светодиодный светильник LL-20W

предназначен для замены потолочных светильников (размер 600*600 мм), содержащих 4 ртутные лампы мощностью по 18 Вт каждая.

Светильник LL-20W состоит из 20 одноватных светодиодов, расположенных на 4 платах (5 светодиодов на каждой плате), а также блока питания, обеспечивающего работу светильника в широких диапазонах входного напряжения: от 90 до 250 В. Потребляемая мощность светильника - 24Вт.

Сравнение освещенности люминисцентных светильников и

светодиодного светильника LL-20W.

Замеры освещенности показали, что светильник с четырьмя новыми люминисцентными лампами (потребляемая мощность 4 * 18Вт = 72Вт) , размещенный на высоте 3 м, при включении дал освещенность 70 люксов. Через, примерно, 3-5 минут его освещенность увеличивалась до 85-90 люксов. При этом светильник, с люминисцентными лампами, работающими около 6 месяцев при всех тех же равных условиях показал всего 60 люксов. Светильник LL-20W при включении сразу дал освещенность 130 люксов и эти показания не изменялись во времени.

Отсюда следует вывод что Светильник LL-20W дает прямую экономию в оплате электроэнегргии более чем в 4 раза.

Достоинства:

- Высокий коэффициент полезного действия;

- Срок службы светодиодов более 50000 часов;

- Возможность работы светильника в широком диапазоне напряжения питания (от 90 до 250 В) без изменения яркости свечения;

- Мгновенное зажигание и выключение светильника без эффекта моргания, присущего стартерным схемам поджига люминесцентных ламп;

- При добавлении простого контроллера появляется возможность плавно управлять яркостью свечения светильника;

- Отсутствие аккустического фона при работе светильника, неизбежного при наличии электроманитного дросселя, ограничивающего ток в люминисцентных светильниках;

- Работоспособность светильника при низких температурах (особенно важно при установке в гаражах и на лестничных клетках);

- Самое низкое излучение тепла из всевозможных типов светильников. Косвенная экономия электроэнергии - на кондиционирование помещения в летний период.

- При незначительном изменении схемы светильник может работать от 12В аккумуляторной батареи;

- Современный вид интерьера.

1.    Светодиодный светильник LL-20W					112 у.е.

Светильник светодиодный. LD-18

Светодиодные системы освещения – относительно новый, стремительно набирающий популярность вид источников света. Светодиоды – твердотельные источники света не содержащие внутри себя газа, не имеющие спиралей накала и стеклянной колбы, как люминесцентные и газоразрядные лампы. На данный момент выпускаются светильники различных цветов, что упрощает реализацию декоративной подсветки.

Основные преимущества светодиодных светильников:

- Абсолютная безвредность для глаз. В светодиодных светильниках отсутствует ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. В светодиодных светильниках отсутствует мерцание.

- Огромный срок службы. Светодиодные светильники имеют средний срок службы 50 тысяч часов.

- Высокая экономичность. Средняя потребляемая мощность составляет 2-15 Вт. При этом световая отдача светильников сравнима со световой отдачей ламп накаливания мощностью 20-120 Вт.

- Гарантированна работа светильника, как при отрицательных, так и при положительных температурах окружающей среды, без потери яркости свечения и спектра излучения.

- Возможность получить качественный и стабильный во времени белый свет, а также разнообразные оттенки, возможность регулировать яркость без изменения цветового оттенка.

- Почти полное отсутствие теплового излучения с рабочей стороны светильников – под светодиодными светильниками не нагреваются освещаемые им предметы, что особо важно для чувствительной к нагреву продукции.

- Безопасность – светодиодные светильники не содержат газа и вредных соединений, нет стеклянной колбы и других бьющихся частей, работают от низкого напряжения (обычно от 3 до 24 Вольт постоянного тока), не создают электромагнитных помех, ударопрочные  и невзрывоопасны.

Технические характеристики светильников.

Исполнение					линейка светодиодов высокой яркости

Количество светодиодов, шт		18

Драйвер управления током			возможность поддерживать яркость свечения

проходящим через светодиоды		светильника постоянной при изменении входно-

го напряжения и температуры

Защита от перегрева				автоматическое выключение панели при  перег.

Защита от переполюсовки			Красно-черный провод

Напряжение питания, В			12

Ток потребления, мА				150

Мощность Вт					1,8В

Цвет						Белый, желтый, синий, красный, зеленый

Габаритные размеры			20мм х 10мм х 233мм

Преобразователь напряжения.

Преобразователь напряжения импульсный может быть использован для организации питания всевозможных устройств.

Основные преимущества:

- Защита от перегрева

- Защита от пониженного входного напряжения

- Защита от превышения входного напряжения

- В отличие от других аналогов может работать с максимальной выходной мощностью 100% времени

- Светодиодная индикация режима работы

- Пыле-влагостойкое исполнение

- В основу платы положена современная электронная элементная база лидирующих мировых производителей

- Разработан с применением технологий поверхностного монтажа

- Может работать в промышленном диапазоне температур

- Низкая стоимость

- Простота в использовании.

Технические характеристики преобразователя напряжения

Входное напряжение, В					от 100 до 250

Выходное напряжение, В		                                      от 5 до 24

Мощность, Вт							30

Рабочий диапазон температур,С0				-20….+65

Защита от короткого замыкания				красно-черный провод

Цвет								черный/белый

Габаритные размеры					30мм х 50мм х 155мм

1.  Светодиодный светильник 	LD-18						9,30 у.е

2.   Преобразователь напряжения, рассчитан на 3 светильника                9,30 у.е

3.  Преобразователь напряжения, рассчитан на 15 светильников	           19,50 у.е

Менеджер по продажам			         Ведущий инженер отдела перспективных

Дмитрий Юрьевич +380660346107	          разработок Розин Андрей Юрьевич

e-mail;380660346107@rambler.ru		          +380503335152